ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ

1. Для качественного «живого» исполнения на больших площадках.

1.Барабанная установка Tama, Yamaha, DW, Sonor, любая другая классом не ниже указанных.

Должна включать в себя:

- Bass drum (бочка) - 1шт

- Rack tom (альты) - 2шт

- Floor tom (том-бас) - 1шт

- Стойки под тарелки - 3шт

- Стойка под малый барабан - 1шт

- Стойка под hi-hat с замком - 1шт.

- Стул для барабанщика

- Установка ставится на подиум, не ниже 15-20 см.;

ковер или др. нескользящую поверхность.

2. Гитарный усилитель (combo) фирм-производителей MessaBoogie, Fender, TraceEliot, и т.п. –1 шт.)

3. Усилитель (комбо) для бас-гитары фирм Ampeg,SWR,TraceEliot -1 шт.

4. Стойка под клавишные + 2 канала (cтереопара) di-box(2шт).

5. Подзвучка гитарного combo производится инструментальным микрофоном (напр.Shure SM-57), combo для бас-гитары снимается в линию DI-box.

6. Подзвучка барабанов:

- Bass drum - AKG D112, Shure beta 52, Sennheiser E602;

- Rack and Floor tom -Sennheiser E604, Shure beta 56;

- Snare drum -Sennheiser E604, Shure beta 56, sm 57.

- Overheads, hi-hat - конденсаторные микрофоны кардиоидной направленности.

7. 4 вокальных микрофона (предпочтительно Shure Beta58) на стойках «журавль».

8. Необходимо наличие четырех мониторных линии.

9. Графические 1/3 - октавные EQ на порталы. Графический 1/3 - октавный EQ на каждую мониторную линию.
Необходимо наличие двух динамических обработок compressor (желательно четыре) и четырех динамических обработок gate(Drawmer,DBX серии100. BSS или аналогичного класса).

10. Два процессора эффектов:Hall и Dealay(с функцией TAP)

11. Микшерный пульт должен включать в себя :

- 24 канала

- 6 aux (4 pre - для мониторинга и 2 post - для посыла на эффекты)

- 2 параметрических эквалайзера на каждый канал (минимум)

- 4 подгруппы (желательно)

- обязательно фантомное питание (+48v)

10. Необходимо на сцене иметь не менее 5 сетевых розеток (220 v), находящихся в разных концах сценического пространства.

11. Пульт желательно располагать в центре зрительного зала

Для качественного проведения концерта желательно использование портальных и мониторных акустических систем фирм-производителей EAW,Martin Audio, D&B, MayerSound, Nexo, Dinacord (wave серии); микшерного пульта Soundcraft, Allen Heat и других, классом не ниже указанных.

12.На сцене во время выступления необходимо достаточное количество питьевой воды (негазированной, не холодной) в пластиковых бутылках (объем 0.2 – 0.5 л.) В гримерной комнате –  питьевая вода, горячие напитки (чай, кофе) , бутерброды.

При проведении концертов в залах 60 – 100 человек       количество оборудования сокращается:

- 4 микрофона на вокал, на  стойках - журавль

- Четыре  микрофона на ударные: Hi-Hat, Alt left, Floor tom , Bass drum. Барабаны в 1+2 подгруппу – стереокомпрессор.

- Комбики для бас–гитары,  гитары .

- Комбики снимаем микрофонами.две симметричные линии ()жны ба не надо, но обязательно должны бать

- Одна линия для клавишных.

- Стойка для клавиш.

- Пульт 16 канальный (желательно Dynakord, Allen&heath, Yamaha – c встроенной обработкой)

- Звук от 2 киловатт.

- Две мониторных линии. Монитор для барабанщика – с левой стороны.

- Барабанная установка Tama, Yamaha, DW, Sonor, любая другая классом не ниже указанных.

На сцене во время выступления необходимо достаточное количество питьевой воды (не газированной, не холодной) в пластиковых бутылках.

В гримерной комнате –  питьевая вода, горячие напитки (чай, кофе), горячее питание, при нахождении на площадке более 3-х часов